DEVIS TRAVAUX

MENUISERIE

Clients

Juin 2019

Désignation des travaux de menuiserie	Qté	Pu HT	Total HT	TVA

|  | Menuiseries aluminium conformes aux règlementations en vigueur. Finitions laquées qualité marine – label Qualicoat. Finitions anodisées – label Qualanod. Menuiserie aluminium TECHNAL – Coulissant SOLEAL GY Coulissant universel Performances conformes aux exigences de la RT2012 pour des dimensions conventionnelles : Uw = 1,7 Wm².K Sw = 0.36 Coulissant SOLEAL 4 vantaux 2 rails Larg 5950 mm x Haut 2450 mm . Monocoloration Cosmos Texturé RAL 7016 texturé . Pose en applique, dimensions tableau . Dormant 120 . Hauteur d'allège : à définir . Vitrage 44².16.4 R.Sun 71/38 Argon WarmEdge (Ug=1.0) . Fermeture 4 points . 1 Bouton manoeuvre sur plaque - Pose à neuf grand chassis en doublage Pose à neuf en applique sur maçonnerie redressée. Calfeutrements et étanchéités. | 1 | 5 818.69 | 5 818.69 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toiture vitrée Tourmaline Toiture Tourmaline à chevrons épine à rupture de pont thermique composée de : chevrons à épine tubulaire aluminium à rupture de pont thermique de 97mm. Fermeture par capots serreurs spécifique à forte résistance mécanique sur joints EPDM qualité marine. Embouts de chevrons . accroche murale par solin monobloc à rupture de pont thermique avec porte joint. Sablière en aluminium pour fixation sur bois. remplissage en double vitrage 30mm 44.2/16/5 à traitement solaire à définir (U=1,1W/m².°k). coloris de la structure 9005T - L 4500 x P 1500 | 1 | 4 193.71 | 4 193.71 | 2 |

| Total TVA 1 (20%) = 0.00 € Total TVA 3 (5.5%) = 320.03 € Total TVA 2 (10%) = 419.37 € Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l’offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix. | Total HT : | 10 012.40 € |
| --- | --- | --- |
|  | Total TVA : | 739.40 € |
|  | Total TTC : | 10 751.80 € |