DEVIS TRAVAUX

CHARPENTE

ETANCHEITE

BARDAGE

CLIENTS

Juin 2019

Devis pour travaux : Charpente - Etanchéité - Bardage

| LIBELLE DES TRAVAUX | QTE | U | P.U. | TOTAL € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protection, Accès et Mise en oeuvre du chantier Mise en place des protections individuelles et collectives |  |  |  |  |
| Travaux de charpente |  |  |  |  |
| Fourniture et pose d'une charpente bois en madriers 75x225, bastaings 65x175 et planches 32x170 pour support d'étanchéité - compris chevêtre verrière | 32,50 | M2 | 140,00 € | 4 550,00 € |
| Fourniture et Pose Poutre Lamibois 45x300 pour linteau baie vitrée | 4,70 | ML | 322,00 € | 1 513,40 € |
| Fourniture et Pose Réhausse d'acrotère en ossature bois - compris contreventement OSB 14mm | 4,70 | ML | 29,40 € | 138,18 € |
| Fourniture et Pose Panneaux OSB 3 ép18mm - compris fixations | 23,00 | M2 | 38,40 € | 883,20 € |
| Travaux d’étanchéité |  |  |  |  |
| Fourniture & Pose d'équerre métallique de désolidarisation - compris enduit imprégnation à froid. | 19,20 | ML | 24,70 € | 474,24 € |
| Fourniture & Pose clouée d'un Pare-Vapeur type ELASTOVAP. | 23,10 | M2 | 14,00 € | 323,40 € |
| Fourniture & Pose d'équerres de renfort type SOPRALENE. | 19,20 | ML | 5,70 € | 109,44 € |
| Fourniture et Pose Isolant type IKO ENERTHERM ALU , ép 100mm, R=4.50m²K/W (Acermi n° 06/103/434) | 23,10 | M2 | 45,50 € | 1 051,05 € |
| Fourniture & Pose semi-indépendante d'une sous-couche type SOPRASTICK SI. | 23,10 | M2 | 20,20 € | 466,62 € |
| Fourniture & Pose soudée d'une couche de finition auto-protégée type ELASTOPHENE FLAM 25 AR. | 23,10 | M2 | 15,40 € | 355,74 € |
| Fourniture & Pose d'équerres de renfort type SOPRALENE. | 19,20 | ML | 5,70 € | 109,44 € |
| Fourniture & Pose relevés d'étanchéité type chape ATLAS AR. | 19,20 | ML | 24,70 € | 474,24 € |
| Fourniture et Pose sortie EP type DEPCO - Ø95 - compris étanchéité par chape ATLAS AR | 1,00 | U | 155,80 € | 155,80 € |
| Fourniture et Pose Trop-plein alu - Ø50 - compris étanchéité | 1,00 | U | 137,20 € | 137,20 € |
| Fourniture et Pose d'une bande Solin Aluminium en protection des têtes de relevé - compris fixation et joint mastic | 10,00 | ML | 26,50 € | 265,00 € |
| Fourniture et Pose Couvertine 4 plis Alu laqué 1 face 10/10ème (RAL standard à préciser) dév 245-380 - compris pattes et éclisses | 4,70 | ML | 56,20 € | 264,14 € |
| Fourniture et Pose Sortie de ventilation galva Ømaxi125 - compris vernis EIF et renfort |  |  |  |  |
| 0.25 en SOPRALENE | 1,00 | U | 207,30 € | 207,30 € |
| Mise en place étanchéité par chape ATLAS AR |  |  |  |  |

| LIBELLE DES TRAVAUX | QTE | U | P.U. | TOTAL € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairement habitation principale |  |  |  |  |
| Fourniture et Pose Fenêtre de toit Vélux Confort Finition WhiteFinish Ouverture par |  |  |  |  |
| rotation 114x118 GGL 2076 SK06 comprenant : |  |  |  |  |
| - protection et accès |  |  |  |  |
| - dépose et évacuation fenêtre existante |  |  |  |  |
| - pose Vélux et raccord tuiles |  |  |  |  |
| - dépose et repose tuiles au pourtour | 2,00 | U | 1 030,00 € | 2 060,00 € |
| Uw=1.2 W/(m².K) selon norme NF EN 14351-1 et Sw=0.23 selon norme XP P 50-777 |  |  |  |  |
| La plus value pour Fourniture et Pose Fenêtre de toit Vélux Tout Confort Finition |  |  |  |  |
| WhiteFinish Ouverture par rotation 114x118 GGL 2057 SK06 s'élève à 150 euros HT |  |  |  |  |
| par fenêtre. |  |  |  |  |
| Option (Montant non prévu au total HT du présent devis): Bardage |  |  |  |  |
| Fourniture et pose d'un bardage Mélèze sur tasseaux bois autoclave au pourtour |  |  |  |  |
| comprennant: |  |  |  |  |
| lattage en chevrons 60x85 fixés sur équerres métalliques pare-pluie HPV | 10,50 | M2 | 136,40 € | 1 432,20 € |
| - grille anti-rongeur |  |  |  |  |
| - coupes et fixations |  |  |  |  |
| Fin d'option |  |  |  |  |
| TOTAL HT TVA 10% TVA 5,5% TOTAL TTC | 14 093,39 € |
|  | 1 203,34 € |
|  | 113,30 € |
|  | 15 410,03 € |